数值计算第1次作业
211240021 田铭扬

§1 第1周上机(230215)实验报告
·1.1 问题
    编程找出自己的计算机float类型与double类型的机器精度、下溢值和上溢值。

·1.2 原理与算法思路
·1.2.1“位”形式与浮点数形式的转换
由于计算机存储float类型和double类型的方式比较复杂，为了更加直观，我需要一个程序，按位显示一个float或double类型浮点数在内存中的“位形式”。同时我们需要一个反向程序，使得我能够输入一串二进制位，让它转化为一个浮点数。
实现方法很简单。以float为例，强制让unsigned int*类型的指针pui与float*类型指针的pf指向同一地址。那么正向地，只需用pf读入一个浮点数，然后对pui用二进制输出即可；反之亦然，读入二进制数，储存到pui中，再用pf输出。代码如下（此处为float的代码，double只需相应修改变量类型）：

#include <cstdio> //bit to float
using namespace std;
int main() {
  float *pf = 0;
  unsigned int *pui = 0;
  pui=new(unsigned int);
  char input_c;
  while(1){
    *pui=0;
    for(int i=31;i>-1;i--){
      scanf("%c",&input_c);
      while(input_c<'0'||input_c>'9')
        scanf("%c",&input_c);
      *pui+=(input_c-'0')<<i;
    }
    pf = (float *)pui;
    printf("%.50f\n\n",*pf);
  }
  return 0;
}
#include <cstdio> //float to bit
using namespace std;
int main() {
  float *pf = 0;
  unsigned int *pui = 0;
  pf=new(float);
  while(1){
    scanf("%f",pf);
    pui = (unsigned int *)pf;
    for(int i=31;i>-1;i--)
      printf("%d",((*pui)>>i)%2);
    printf("\n\n");
  }
  return 0;
}

·1.2.2机器精度
由定义知，设相邻的两个机器数分别为a和b，则区间[a,b]中相对误差最大（精度最低）的点为 frac {a+b} {2} ，相对误差为 frac {a-b} {a+b} 。而由计算机存储float类型的方式知，[a,b]与[a*2k,b*2k](k为整数)相应的精度是一致的①，故只需遍历[1,2]间的所有相邻机器数，计算 frac {a-b} {a+b} 的最大值即可。（对于double类型，见1.3.1的讨论）代码如下：
#include <cstdio> //float
using namespace std;
float a,b;
double max_ep=-1.0;
double epsilon(double a, double b){ return (a-b)/(a+b); }
int main() {
unsigned int *pui = new(unsigned int);
float *pf = (float *)pui;
*pf = 1.0;

·1.2.3上溢值与下溢值
上溢值和下溢值可以使用2.1中的程序“半自动”地得出。
for(int i=0;i<4194304;i++){ //2^22
a=*pf; *pui+=1; b=*pf;
max_ep=max(max_ep,epsilon(b,a));
}
printf("%.30f",max_ep);
return 0;
}
对于float类型的上溢值：通过查询资料知，其“位形式”为01111111 01111111 11111111 11111111（指数位第9位为’0’，因为若为’1’，则值为nan）,对应的值为340,282,346,638,528,859,811,704,183,484,516,925,440（十进制）或
ffff ff00 0000 0000 0000 0000 0000 0000（十六进制），记为X。若要验证这一结论的正确性，只需取X的上一个机器数Y（事实上，Y为01111111 01111111 11111111 11111110），然后写一个float类型的“A+B”程序，计算X+(X-Y)或者X+(X-Y)*2。若前者为inf，或前者等于X而后者为inf，则X就是上溢值。
对于下溢值：查资料得知 其“位形式”为00000000 00000000 00000000 00000001（即指数部分为000000000，查资料知此时存储的为非规格化的浮点数），即二进制的2-149——事实上，149=126+23——约等于十进制的1.40*10-45。验证方法与上溢值类似，记X=2-149，Y为其前一个机器数（事实上，Y为00000000 00000000 00000000 00000010），计算X-(Y-X).若结果为0，则X就是下溢值。
对于double类型，是同理的。

·1.3实验过程与结果
·1.3.1机器精度
运行2.2中的代码即可得到float类型的机器精度，得到二进制的2-24，约等于十进制的5.96*10-8。
由于运算的速度限制，double类型无法使用float类型的代码进行改动。但是注意到，沿用2.2中的记号[a,b],在a=1时相对误差最大，为2-24；相对误差随a变大而变小，至b=2时误差为2-25最小；而a=2时，误差又变回2-24（这恰好验证了2.2中的①）。因此可以断言，double类型的机器精度——即最大相对误差——也在a=1时取到，为二进制下的2-53，约等于的1.11*10-16。
·1.3.2上溢值与下溢值
实验过程如2.3所述，结果表明查询到的资料正确，详见“结论”部分。

·1.4结论
    对于我所使用的计算机，float类型：
机器精度为2-24，约等于5.96*10-8；
上溢值为ffff ff00 0000 0000 0000 0000 0000 0000，约等于3.40*1038；
下溢值为2-149，约等于1.40*10-45。
double类型：
机器精度为2-53，约等于1.11*10-16；
上溢值为ffff ffff ffff f800*16-240，约等于1.80*10308；
下溢值为2-1074，约等于4.94*10-324。

§2 第3周上机(230301)实验报告
·2.1 问题1
·2.1.1 问题
编写程序计算y=x-sin(x)，使得有效位的丢失最多1位。
·2.1.2 原理分析与算法实现
熟知x≈0时sin(x)≈x，相减相消会导致有效位丢失。根据提示，当 frac {(x-sin(x))} {x} ≥ {1} over {2} 时，有效位不会丢失超过1位，故这时可以直接调用cmath库中的函数计算x-sin(x)并输出。而当 frac {(x-sin(x))} {x}<{1} over {2} 时，可以考虑这样的思路：
    将sin(x)进行Taylor展开，得 x-sin(x)= {1} over {3!} x^{3}- {1} over {5!} x^{5}+...+{(-1)^{n-1} } over {(2n+1)!} x^{2n+1}+... ,如果输入值x（假设为十进制小数）的最后一位有效位为a*10-b，那么上式只需要计算到使得 abs{{x^{2n+1}} over {(2n+1)!}}<5 times 10^{-b-1} 的项，即可使有效位的丢失最多1位。子程序如下：

double _calc(double _x,int _b){//_b为上面假设的b
double _result=_x-sin(_x);
if(_result/_x>0.5) return _result;//此时直接计算不会导致丢失精度
double _tmp=(_x*_x*_x/6), _epsilon=5*pow(10,-_b-1);//_tmp用于计算x的幂
int _cnt=3;//用于计算分母上的阶乘
_result=_tmp;
while(abs(_tmp)>_epsilon){
_tmp=(_tmp*_x*_x*(-1)/(_cnt+1)/(_cnt+2));
_cnt+=2; _result+=_tmp;
}
return _result;
}
·2.2 问题2
·2.2.1 问题
计算 y_{n}= int from{0} to{1} x^{ n }e^{x}dx ，由分布积分得 y_{n+1}= e-( n+1 )y_{ n } ，验证数值不稳定。
·2.2.2 原理分析与算法实现
易知 y_{0}= e-1 ，递推的实现是容易的，而积分可以通过黎曼积分的定义进行近似计算（代码如下）。然后分别输出两种方法得到的前n项（n充分大）结果，进行比较即可。

#include <cstdio>
#include <cmath>
using namespace std;
int n; double len,start,end;//后三项分别是步长、积分下限和上限
double _f(double _x){//计算函数值
double _r=exp(_x);
for(int i=0;i<n;i++) _r*=_x;
return _r;
}
int main(){
scanf("%d%lf%lf%lf",&len,&start,&end);//本题积分下限和上限分别为0和1
double x=start+len/2,S=0;
while(x<end){ S+=(_f(x)*len); x+=len; }
printf("%.12f",S);//讲过尝试，输出12位小数对本题的比较就足够了
return 0;
}
·2.2.3 结果与分析
    使用递推和直接计算积分的方式分别计算了y0到y20的数据（计算积分时，取步长为0.00001）。第0~15项两者数值相差不大，而将y16到y20的结果如下：
	y16	y17	y18	y19	y20
积分	0.151460885341	0.143446774096	0.136239890758	0.129723899654	0.123803830520
递推	0.150348161837	0.162363077223	-0.204253561558	6.599099498066	-129.263708132859

其实即使只看递推的结果，不与直接积分的比较，也能知道对于此问题递推算法并不稳定——因为显然所求积分>0，而在第18项中，递推算法得到了负值！
    究其原因，一方面，递推公式中yn的系数n+1会使得误差ε被放大至多n+1倍，而当项数n较大时，相对误差界会开始快速地变大。另一方面，递推算法得到的结果从y17开始不稳定，是因为17*y16≈2.55，与e的数值接近，开始出现了较明显的相减相消现象。

·2.3 问题3
·2.2.1 问题
考虑递推 x_{n+1}= {13} over {3} x_{n}-{4} over {3} x_{n-1} ，考虑初值(x0,x1)=(1,1/3)或(1,4)，算法是否稳定？
·2.3.2 原理分析与算法实现
所求为二阶齐次线性递推，可以通过特征方程式的方式求出其通项为 x_{n}= A 4^{n}+B ({1} over {3} )^{ n } ，并根据初值计算出系数 A= frac {3x_{1}-x_{0}} {11},B= frac{10x_{0}-3x_{1}}{ 11 } 。分别用递推和通项两种方式计算出前n项（n充分大）结果，进行比较即可。由于两种算法都很简单，在此不列出代码。

·2.3.3 结果与分析
 对于第一组初值，在第2项时，两种算法得到的值就已经有约10%的差距；而在n>=15时，使用递推竟然会得到递增的值（如下表）！这说明在此初值下，递推算法并不稳定。
	x2	x3	x4	x5	x6
通项	0.090909090909	0.030303030303	0.010101010101	0.003367003367	0.000374111485
递推	0.111111111111	0.037037037037	0.012345679012	0.004115226337	0.001371742112

	x15	x16	x17	x18	x19
通项	0.000000057020	0.000000019007	0.000000006336	0.000000002112	0.000000000704
递推	0.000000073411	0.000000038108	0.000000067254	0.000000953022	0.000003808932

究其原因，在第一组初值下，通项公式的系数A=0，这意味着恰好有xn+1=xn/3。而注意到，递推公式中xn系数13/3大约是xn-1的系数4/3的三倍，这导致计算递推的时候出现了明显的相减相消现象，所以两种算法的结果在一开始就出现差距，递推算法不稳定。
而在第二组初值下并不存在这样的问题，两种算法的值在前30项没有出现较大差距（数据略），此时递推算法稳定。